## Slide 1
Robot Eel
先掃描直線參數，再用 RL 微修
用粗搜尋先找到穩定直游的 Hopf CPG 參數區間，再讓強化學習在小範圍內修正漂移、yaw、能耗與平滑度。
6 joints: amp scales + phase lags
掃描輸出 best params / top rows
縮小 RL action bounds amp + phase window
RL 微調 reward-weighted policy
驗證與部署 straight swim gait
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
1

## Slide 2
02 CPG 演算法
Hopf CPG 先定義機器魚怎麼擺尾，後面掃描與 RL 都是在調它。
每個關節是一個 Hopf oscillator；相鄰關節透過相位耦合形成往後傳的波，最後輸出 servo 目標角。
輸入參數 f, λ, ajoint mu_scales, phase_lags joint_bias
相位偏移 offset[0] = 0 offset[j] = -Σ phase_lags
狀態更新 r[j], θ[j] Euler integration
輸出角度 q[j] = ajoint r[j] cos θ[j] + bias[j]
核心更新式
ω = 2πf μ_target[j] = μ × mu_scale[j] dr[j] = α(μ_target[j] - r[j]^2)r[j]
dθ[j] = ω + k_couple sin(phase error to neighbors) + k_anchor sin(reference phase error)
r ← max(0, r + dr × dt) θ ← wrap_pi(θ + dθ × dt) servo target ← clip(q, -1.2, 1.2)
• 掃描調的是 `mu_scales` 與 `phase_lags`，等於調整波形的振幅分布與節間相位。
• 矩形路徑控制額外改 `joint_bias` 與轉彎時的 `mu_scales`，不需要重寫 CPG。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
2

## Slide 3
03 核心想法
不要讓 RL 從整片海裡找答案，先把可用參數區間掃出來。
掃描負責找到可前進且不太偏的初始 gait；RL 負責在可行區內做細節修正。
直接 RL
探索空間大 容易學到不穩定或偏航策略
掃描 + RL
先取得穩定直線候選 再微調性能與魯棒性
• 掃描：可平行、可重現、容易知道哪組參數好。
• RL：只在掃描後的窄範圍內微調，樣本效率比較高。
• 最後再用同一套量測腳本驗證直線速度、側向漂移與 yaw。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
3

## Slide 4
04 參數掃描
掃描階段搜尋的是 CPG 形狀，而不是直接控制馬達。
目前程式把 Hopf CPG 的輸出轉成 6 個尾部關節目標角，掃描的核心是振幅比例與相位差。
被掃描的 11 維參數
A1
A2
A3
A4
A5
A6
φ1
φ2
φ3
φ4
φ5
6 joints: amp scales + phase lags
HopfCPGParams frequency / wavelength / ajoint mu_scales / phase_lags
MuJoCo simulation measure Fx, Fy, energy
• `amp_scales_to_mu_scales()` 把振幅倍率平方後餵給 Hopf 振盪器。
• `phase_lags` 決定每節之間的波往後傳遞多少。
• 掃描不是盲目微調 servo，而是找一組可解釋的游動波形。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
4

## Slide 5
05 評分邏輯
直線 gait 的第一關，是把前向推力做大，同時壓住側向與能耗。
score = mean_fx - fy_weight × |mean_fy| - energy_weight × energy_proxy
mean_fx
想要大
|mean_fy|
想要小
energy
想要小
• 保留 top rows：不是只存一個 best，而是留一批候選給後續比較。
• verify-seconds：最佳參數需要跑更久，避免只是在短時間偶然高分。
• 輸出 CSV/JSON 後，下一步可自動轉成 RL bounds。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
5

## Slide 6
06 RL 微修
RL 不再負責找大方向，而是微修掃描後的可行 gait。
EelFreeSwimRLEnv 的 action 仍是 6 個振幅倍率 + 5 個相位差，reward 多加了漂移、yaw、能耗和平滑度。
掃描 top-k best rows
轉成 action bounds lows / highs
RL policy learns fine adjustment
驗證直游 speed / drift / yaw
reward terms
forward vx
lateral vy / y
yaw / yaw rate
energy
smooth action
• 掃描提供合理初始區域：RL action 不需要涵蓋所有可能。
• reward 讓目標從「推得動」變成「游得直、穩、低能耗」。
• 若換目標，例如矩形路徑或轉彎，只要替換 reward / bounds 來源即可。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
6

## Slide 7
07 RL 調哪裡
RL 調的是 CPG 的形狀參數，不是直接輸出每顆馬達角度。
在目前 `EelFreeSwimRLEnv`，action 會被轉成 6 個振幅倍率與 5 個相位差，再塞回 HopfCPGParams。
RL action 11 維 normalized action [-1, 1]
_physical_action() 把 [-1,1] 映射到 bounds
amp_scales[1..6] 控制每節擺尾振幅
phase_lags[1..5] 控制波往後傳的相位差
塞回 CPG 的位置
HopfCPGParams( frequency = fixed_frequency, wavelength = fixed_wavelength, ajoint = fixed_ajoint, mu_scales = amp_scales_to_mu_scales(amp_scales), phase_lags = phase_lags, )
所以 RL 實際學到的是： 1. 哪幾節要擺大或擺小 2. 每節波峰要慢一點或快一點出現 3. 在直游目標下，如何同時壓漂移、yaw、能耗和平滑度
• 沒有 RL：掃描只會找到固定的一組參數。
• 有 RL：policy 可根據 observation，在每一步重新給一組 CPG shape 參數。
• 但它仍受掃描後 bounds 限制，所以比較不容易跑到奇怪的 gait。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
7

## Slide 8
08 Reward 到 CPG
Reward 改 CPG 的重點鏈路：先改 policy theta，再由 action 寫入 CPG 參數。
reward 算分 -> 更新 policy theta -> policy 輸出 action -> _physical_action() 轉 bounds -> amp_scales / phase_lags -> HopfCPGParams
1
reward 算分
MuJoCo 跑一步後量測 vx、漂移、yaw、能耗、action 變化。 分數高代表這個 action 讓 eel 更直、更穩、更省。
2
更新 policy theta
RL 演算法用 reward 調整神經網路權重 theta。 高 reward 的 action 機率提高，低 reward 的 action 機率降低。
3
policy 輸出 action
新的 theta 讀 observation 後輸出 11 維 action。 action 仍是 normalized [-1, 1]，不是實際馬達角度。
執行時如何真正改到 CPG
action[0:6] -> amp_scales -> amp_scales_to_mu_scales() -> HopfCPGParams.mu_scales 效果：改每一節的振幅大小；某節擺大、某節擺小，身體波形就改變。
action[6:11] -> phase_lags -> HopfCPGParams.phase_lags 效果：改相鄰關節波峰出現的時間差；相位差變大/變小，推進波往尾巴傳的節奏就改變。
HopfCPGParams( fixed frequency / wavelength / ajoint, mu_scales = new_mu_scales, phase_lags = new_phase_lags, ) 下一個控制步：Hopf CPG 用新參數積分，產生新的 q[j] servo target。
所以 reward 的作用不是「直接改 CPG 公式」，而是改 policy theta；policy theta 改變後，下一次 action 才會把新的振幅與相位寫進 CPG。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
8

## Slide 9
09 Why PPO
不用 Q-learning 查表，因為 CPG action 是 11 維連續控制。
PPO 直接學 policy theta，讓 observation 對應到連續的 amp_scales 與 phase_lags。
Q-learning 的問題
Q-learning / DQN 核心是學 Q(s, a)： 在某 state 做某 action，未來總分大概多少。 但本研究 action 是： 6 個 amp_scales + 5 個 phase_lags = 11 維連續 action。 若每一維只切 5 格： 5^11 = 48,828,125 種組合。 切 10 格則是 10^11 種。 結果：查表或離散化會讓 action space 爆炸，而且會破壞 CPG 參數的平滑微調。
PPO 的做法
PPO 是 policy-gradient / actor-critic 方法。 它不需要列出所有 action，而是直接學： policy theta(observation) -> action 在本系統中： observation -> 11 維 action -> _physical_action() -> amp_scales / phase_lags -> HopfCPGParams PPO 用 clipped objective 限制 policy 更新幅度，讓訓練比一般 policy gradient 穩定，也比 TRPO 更容易實作與調參。
放在本研究的解釋： Q-learning 像是在 state-action 空間裡替每個候選動作估分； PPO 則是直接調整 policy theta，讓 policy 輸出更好的連續 CPG action。 因此 reward 的作用路徑是： reward / advantage -> policy theta -> continuous action -> CPG shape。
論文依據：Schulman et al., Proximal Policy Optimization Algorithms, arXiv:1707.06347, 2017. 對照：Mnih et al., Human-level control through deep reinforcement learning, Nature, 2015.
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
9

## Slide 10
10 自動化流程
整個流程可以做成一次執行：掃描、收斂、RL、驗證、輸出報告。
設定基準參數 freq / wavelength / ajoint
產生候選 random starts + local steps
MuJoCo 評估 Fx / Fy / energy
排序與保存 top-k CSV / JSON
轉 RL bounds narrow action space
訓練 RL reward shaping
驗證直線游 speed / drift / yaw
輸出最佳 gait params + plots + log
未達門檻就回到排序/範圍設定
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
10

## Slide 11
11 實作輸出
自動化腳本應該留下三種東西：參數、軌跡、決策依據。
1. 參數檔 best_params.json amp_scales / phase_lags
2. 指標表 scan_results.csv score / Fx / Fy / energy
3. 驗證軌跡 trajectory.csv / plots x-y / yaw / velocity
• 掃描後：把 top-k 的 min/max 或 best ± margin 轉為 RL bounds。
• RL 後：用相同 measurement script 重跑，避免 reward 和真實評估脫節。
• 最終報告：列出 baseline、scan-best、RL-best 三者比較。
建議指令範例 python auto_tune_hopf_shape.py --xml eel_tethered.xml --output-dir outputs/hopf_shape_auto python measure_free_swim_speed.py --amp-scales ... --phase-lags ... --csv outputs/verify.csv
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
11

## Slide 12
12 繞長方形流程
直線 gait 找好後，長方形路徑只需要在上層加 steering。
底層仍用掃描/RL 得到的 Hopf CPG 直游參數；上層 pure pursuit 決定目前要往哪個方向修正。
P1
P2
P3
P4
robot eel
3 m x 1.5 m rectangle course
1. 取得位置 base x, y, yaw
2. 最近路徑進度 closest_s(x, y)
3. 前視目標點 point_at(s + lookahead)
4. heading error wrap_pi(desired_yaw - yaw)
5. steering bias low-pass + clamp
6. 更新 CPG joint_bias + turn amp
7. 評估 laps / contacts / bounds
• `pure_pursuit`：用最近路徑進度加上 `lookahead`，不是只追下一個角點。
• `steering_profile()`：把單一 steer 值變成 6 個 joint bias，尾端修正較大。
• `turning_amp_scales()`：轉彎時尾端振幅增加，讓身體更容易繞角。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
12

## Slide 13
13 結論
這個流程的價值，是把可解釋搜尋和資料驅動微調接起來。
先懂 CPG
CPG 定義擺尾波形；掃描與 RL 都是在調這個波形。
再掃描
用物理模擬快速找出可直游的 CPG 參數區域。
最後微修與繞路
RL 修正直游品質，長方形路徑再用 steering 接上。
重點：CPG 負責產生擺尾波形，掃描先找穩定直游參數，RL 再在合理範圍內微調，最後用 steering 接上長方形路徑。
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
13

## Slide 14
14 實際游泳預覽
直線游泳預覽：用實際游泳與 MuJoCo 對照確認 gait 行為。
Source: C:\Users\ytyla\Pictures\straight_real_vs_mujoco.png
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
14

## Slide 15
15 實際游泳預覽
左轉游泳預覽：用實際游泳與 MuJoCo 對照確認 gait 行為。
Source: C:\Users\ytyla\Pictures\turn_left_real_vs_mujoco.png
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
15

## Slide 16
16 實際游泳預覽
原地左旋預覽：用實際游泳與 MuJoCo 對照確認 gait 行為。
Source: C:\Users\ytyla\Pictures\spin_left_real_vs_mujoco.png
Robot eel MuJoCo | Hopf CPG parameter scan + RL fine tuning
16